## Slide 1
化学品危害、防护及处理

## Slide 2: 内容
PART 3 方案
PART 客户概况
PART 2 产品与工艺
1.危险化学品的概念及特性
2.危险化学品的职业危害及防护
3.危险化学品的使用及存放
4.危险化学品的现场的MSDS
5.危险化学品危害的紧急处理

## Slide 3: 化学品的概念及特性
什么叫危险化学品
.化学品中具有易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等特性，会对人、设备、环境造成伤害和侵害的化学品叫危险化学品。
能给人带来伤害或疾病的。
操作、使用、储存不当可能带来危害。

## Slide 4: 危险化学品的危险特性
第1类 爆炸品
第2类 压缩气体和天然气
第3类 易燃液体
第4类 易燃固体、自然物品
第5类 氧化剂和有机氧化物
第6类 有毒品
第7类 放射性物品
第8类 腐蚀品

## Slide 5: 易燃液体
油漆
330开油水
酒精
溶剂
用于溶解其它物质的液体物质。
挥发性物质。

## Slide 6: 腐蚀品
硫酸
硝酸
脱漆剂
氢氧化钠（强碱）
一种能侵蚀，损坏金属的物质
能损害和破坏皮肤、眼睛、喉咙等。
直接接触会立即导致皮肤刺激和烧伤。

## Slide 7: 危险化学品职业危害及预防
危险化学品侵入人体的途径
吸入：通过呼吸吸入化学品的蒸汽、粉尘。
渗透：通过皮肤或皮肤上的伤口接触进入人体。
误食：通过消化系统进入人体。
生存环境：污染生存环境，引起中毒
意外事故：燃烧、爆炸、泄漏

## Slide 8: 危险化学品的职业防护
戴防护眼镜
戴面罩
戴耐酸手套及劳保手套
穿耐酸围裙
穿耐酸水鞋
戴防毒口罩
操作前开启通风设备

## Slide 9: 危险化学品的使用、废弃及存放
在通风良好的状况下作业
在指定的区域作业
了解危险化学品的特性
存放点必须放置化学品MSDS
存放点必须有消防器材
液体化学品的废弃排放到处理系统的水池里。
固体化学品的废弃放置在专用的垃圾袋里，由环保公司处理。

## Slide 10: 危险化学品的现场的MSDS
由化学品生产供应商提供的一份材料，包含相关的化学品危害信息，主要包括：
1.危险成分
2.火灾和爆炸危险
3.健康危害数据
4.推荐的个人保护用品

## Slide 11: 危险化学品危害的紧急处理（1）
化学品溅入眼睛：
1.用清水清洗眼睛
2.用洗眼器洗眼睛
3.至少清洗10分钟
4.严重者送医院就医

## Slide 12: 危险化学品危害的紧急处理（2）
身体皮肤溅有化学品：
1.用清水清洗
2.脱去有化学品的衣服
3.自己不能处理，找人帮忙清洗

## Slide 13: 危险化学品危害的紧急处理（3）
危险化学品火灾：
1.电源或线路起火首先应先切断电源，
2.严禁用水扑进行扑救；
3.使用干粉灭火器或消防沙进行扑救。
4.如火情较为严重时，应立即报警（火警电话：119）请求火灾救援。

## Slide 14
THANKS