## Slide 1: 中望公司及产品介绍（MFG版）
中望软件
第二课 中望3D-草图设计

## Slide 2: - 草图环境介绍 - 草图绘制 - 草图约束 - 3D草图 - 练习&总结
课程提纲

## Slide 3: 草图环境介绍

## Slide 4: 一、如何进入草图
1、 点击造型工具栏的插入草图图标
2、 在空白区点击鼠标右键弹出快捷菜单，
选择“插入草图”
3、选择一个基准平面，然后点击鼠标右键
弹出快捷菜单选择“新建草图”
4、 下拉菜单“插入 -> 草图”

## Slide 5: 二、草图平面的定义
选择基准面或平面。点击中键或者直接点击确定按钮，系统默认选择XY平面
更改草图坐标系方向
设置草图坐标原点
1、定义平面
2、创建基准面（绘图区右键）

## Slide 6: 三、草图环境
退出（完成）草图
草图绘制与编辑
草图约束
草图DA工具栏
草绘区

## Slide 7: 四、草图参数设置
1、编辑 -> 参数设置
2、属性 -> 线

## Slide 8: 草图草绘

## Slide 9: 一、曲线绘制
1、草图-> 绘图
创建2D连接曲线
绘制直线、相切圆弧、3点圆弧、半径圆弧和曲线

## Slide 10
2、草图-> 直线/多线段/双线
双线

## Slide 11
3、草图-> 圆

## Slide 12
4、草图-> 圆弧/多段圆弧

## Slide 13
5、草图-> 矩形/正多边形

## Slide 14
6、草图-> 椭圆

## Slide 15
7、草图-> 点/点在曲线上
点在曲线上
点

## Slide 16
8、草图-> 预制文字/文字/气泡文字
气泡文字
文字

## Slide 17
9、草图-> 槽/槽口
槽口
槽

## Slide 18
10、草图-> 点绘制曲线(样条曲线)
样条曲线
3点二次曲线

## Slide 19
11、草图-> 桥接
桥接线

## Slide 20
12、草图-> 偏移
中间曲线
偏移

## Slide 21
13、草图-> 方程式

## Slide 22: 二、曲线编辑
1、草图-> 倒圆角/链状圆角/倒角/链状倒角
链状倒圆角
链状倒角

## Slide 23
2、草图-> 修剪/延伸

## Slide 24
3、草图-> 轨迹轮廓
轨迹轮廓

## Slide 25
4、草图-> 预制草图
快速添加草图
支持更改图形
已包含尺寸标注和几何约束

## Slide 26
5、草图-> 参考几何
参考线
参考点

## Slide 27
6、草图-> 移动/复制/旋转/拉伸/镜像/缩放
镜像
旋转

## Slide 28: 草图约束

## Slide 29: 一、草图标注
1、标注-> 标注/线性/线性偏移

## Slide 30
2、标注-> 角度

## Slide 31
3、标注-> 半径/直径

## Slide 32
4、标注-> 弧长

## Slide 33
5、标注-> 修改值/切换参考

## Slide 34: 二、草图约束
几何约束工具
图标 | 命令名称 | 图标 | 命令名称
 | 自动约束 |  | 水平
 | 固定 |  | 垂直
 | 点水平 |  | 对称
 | 点垂直 |  | 垂直
 | 中点 |  | 平行
 | 点在曲线上 |  | 共线
 | 点在直线上 |  | 相切
 | 点在交点上 |  | 等长
 | 点重合 |  | 同心

## Slide 35
智能识别约束条件
1、约束-> 添加约束

## Slide 36
2、约束-> 方程式组
a=10
c=b-a+5
b=25

## Slide 37
3、约束-> 约束状态

## Slide 38
4、查询-> 曲线连通性

## Slide 39
5、查询-> 重叠查询

## Slide 40: 3D草图

## Slide 41: 一、如何进入3D草图
1、 点击造型工具栏的插入草图图标
2、 在空白区点击鼠标右键弹出快捷菜单，
选择“插入草图”
3、 下拉菜单“插入 -> 草图”

## Slide 42: 二、3D草图的绘制
1.与2D草图类似的绘图环境
2.智能捕捉与平面切换

## Slide 43: 三、3D草图的约束
1.尺寸标注
2.位置关系约束

## Slide 44: 练习&总结

## Slide 45: 一、练习
1. 完成如下图草图

## Slide 46
2. 完成如下图草图

## Slide 47: 二、小结
本课程主要介绍了中望3D的草图设计功能，草图是构建模型的基本元素，在产品设计中应用非常广泛。中望3D的提供了应用较为便捷的草图功能，除了提供常规的图形设计及约束外，还可以直接调用系统预制好的“预制草图”，另外还可以根据方程式绘制图形，及通过方程式组来控制参数变量。一个完整的草图需要有足够的尺寸标注及约束，来满足设计要求。在三维软件中，缺乏尺寸标注和约束的图形是可变的，须将其完全控制。

## Slide 48: 中望公司及产品介绍（MFG版）
谢谢大家！